## Slide 1
ENGENHARIA Produto e P&D
Projeto Redução de Custo: Caixa elétrica ACI
Depois
Descrição Atual:
Reduzir a espessura e tempo de corte laser das caixas
Antes
Descrição Proposto:
Redimensionar a espessura de 1,95 para 0,95.
Saving:
Desenho dimensional
Desenho dimensional
~2079,29R$/ano
Laser Matéria prima - 0,1125kg
Notes: total de 2846un /ano
53711 – 100-125 – 0,258kg 1,95 | 0,126 kg 0,95
2188 – 100 m – 0,232kg 1,95 | 0,114 kg 0,95
56941 – 150-355 – 0,406kg 1,95 | 0,40kg 0,95
53733 – 400 – 0,385kg 1,95 | 0,19kg 0,95
7,90R$/kg – 0,95mm
7,40R$/kg – 1,95mm
Média = 0,32kg | 0, 2075kg = -0,1125kg /
Tempo de laser
53713 – 00:00:27
53712 – 00:00:13
Total 40seg atual – 2R$ Total 38seg 0,95esp – 1,91R$
Save 0,10R$
Tempo dobradeira – 28s x 5 = 7,92R$
Tempo prensa – 28s * 3 = 1,2R$
Saving – 6,72R$ *